Tests entre équipements et interopérabilité

Entre 2 NanoStation Ibiquity

Architecture réseau et adressage équipements

Tous les équipements appartiennent au même réseau 192.168.1.0/24. Les antennes sont configurés en mode bridge pour assurer la transition entre le lien ethernet et radio.

Cette même architecture sera déployée par la suite pour les tests des autres antennes.

Pour tester les débits, nous allons utiliser iperf de bout en bout au niveau des 2 postes de travail. Il nous permet de mesurer la bande passante et d’évaluer la qualité du d’un lien réseau.

Nous avons fait les tests en disposant les antennes sur une distance d’environ 2 mètres.

Configuration :

- Point d’accès

1 : Antenne configurée en Point d’accès.

2 : Station raccordée au point d’accès

- Station

3 : Antenne configurée en mode Station

4 : Connexion au point d’accès établie

Test de la bande passante

Nous avons mis en place iperf sur les 2 postes de travail reliés aux antennes. Voici les résultats obtenus :

- Coté serveur

endor:/home/etu# iperf -s

------------------------------------------------------------

Server listening on TCP port 5001

TCP window size: 85.3 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  4] local 192.168.1.1 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 58375

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  4]  0.0-10.3 sec   114 MBytes  92.8 Mbits/sec

- Coté client

felucia:/home/etu# iperf -c 192.168.1.1 -i 1

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001

TCP window size: 23.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.1.2 port 58375 connected with 192.168.1.1 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  12.8 MBytes   107 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec

[  3]  0.0-10.0 sec   114 MBytes  95.1 Mbits/sec

Le débit que nous obtenons avoisine les 100 Mbits/s correspondant à une bonne qualité de liaison.

Par ailleurs, nous avons remarqué une baisse du débit en activant la fonctionnalité Airmax.

[  5] local 192.168.1.1 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 58391

[  5]  0.0-10.4 sec  87.6 MBytes  70.7 Mbits/sec

L’activation de la fonction WDS n’influe en rien sur le débit.

[  4] local 192.168.1.1 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 58415

[  4]  0.0-10.3 sec   114 MBytes  92.9 Mbits/sec

Synthèse :

| Station | Point d’accès |
| --- | --- |
| Bande de fréquence 20/40 Mhz | Bande de fréquence 40 Mhz |
| Désactivation de AirMax |
| Puissance alimentation réduite -4dBm |
| Débit relevé 93 Mbits/s |
| Activation de AirMax |
| Débit relevé 70 Mbits/s |
| Activation de WDS |
| Débit relevé 92 Mbits/s |

Entre 2 Mikrotik CPE SXT

Architecture réseau et adressage équipements

Configuration :

Nous n’avons pas eu activé la fonction Point d’accès à cause d’un niveau de licence insuffisante. Le niveau de licence est de 3 alors qu’il est possible de mettre en place un point d’accès à partir du niveau 4 qui est tarifé à 45 $.

Donc, il n’est possible de faire que du point à point en mode bridge.

- Bridge

Configuration en mode bridge avec la fréquence fixée à 5180 Mhz.

- Station

Nous avons procédé à plusieurs tests en modifiant le type de la station (station simple,  station bridge, station WDS…).

La configuration de la station doit respecter la matrice d’applicabilité des protocoles sans fil ci-dessus.

Matrice d’applicabilité

Test de la bande passante

Voici les résultats de débits  obtenus avec iperf entre les deux stations :

- Station

Ce mode permet la connexion avec l’antenne en mode bridge. Cependant, nous avons remarqué qu’on pouvait plus aller au-delà de l’antenne c’est-à-dire que les 2 postes de travail ne peuvent plus communiquer.

Ceci est dû au fait qu’il ne prend pas en compte le niveau 2 (Liaison).

- Station bridge

Avec cette configuration, nous avons une liaison de bout en bout entre les 2 postes de travail. Les tests de bande passante ont donné :

felucia:/home/etu# iperf -c 192.168.1.1 -i 1

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001

TCP window size: 23.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.1.2 port 58523 connected with 192.168.1.1 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec

[  3]  0.0-10.1 sec  33.1 MBytes  27.6 Mbits/sec

Nous avons obtenu un débit moyen de 27 Mbits/s loin des 100 Mbits/s obtenus avec les 2 NanoStation M5.

- Station pseudobridge

Avec cette configuration, nous avons une liaison de bout en bout entre les 2 postes de travail. Il ressemble au mode station mais gère aussi la liaison de niveau 2.

Les tests de bande passante ont donné

felucia:/home/etu# iperf -c 192.168.1.1 -i 1

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001

TCP window size: 23.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.1.2 port 58529 connected with 192.168.1.1 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec

[  3]  0.0-10.0 sec  40.5 MBytes  33.9 Mbits/sec

Nous avons obtenu un débit moyen de 34 Mbits/s.

- Station pseudo bridge clone

Avec cette configuration, nous avons une liaison de bout en bout entre les 2 postes de travail.

Les tests de bande passante ont donné :

felucia:/home/etu# iperf -c 192.168.1.1 -i 1

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001

TCP window size: 23.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.1.2 port 58535 connected with 192.168.1.1 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec

[  3]  0.0-10.0 sec  27.5 MBytes  23.0 Mbits/sec

Nous avons obtenu un débit moyen de 29 Mbits/s proche des débits obtenus sur les autres modes.

Synthèse :

| Station brigde | Bridge |
| --- | --- |
| Bande de fréquence 20/40 Mhz |
| Fréquence fixée à 5180 Mhz |
| Débit relevé 27 Mbits/s |
| Station pseudobrigde | Bridge |
| Débit relevé 34Mbits/s |

Nous avons eu en moyenne, un débit de 30 Mbits/s faible. Nous pensons que cela est dû à l’option point d’accès non disponible.

Entre NanoStation Ibiquity  et Mikrotik CPE SXT

Architecture réseau et adressage équipements

Configuration :

Etant donné que la fonctionnalité Point d’accès n’est pas disponible pour les antennes mikrotik sxt, nous avons mis une antenne microtik sxt en mode station et une autre antenne ibiquity en mode Point d’accès.

Pour la configuration, voir configurations point d’accès Nanostation et Station Mikrokit SXT détaillées antérieurement.

Test de la bande passante

- Station

Comme expliqué précédemment cette option ne gère pas le niveau 2 donc nous avons pas eu de lien entre les 2 postes de travail donc pas test de débit possible.

- Station bridge

Cette option est propriétaire. Elle  ne fonctionne qu’avec l’ « ecosystème mikrotik » or ici nous avons un point d’accès nanostation donc il est impossible d’avoir une interopérabilité avec ce mode.

- Station wds

Ce mode ne fonctionne qu’avec les points d’accès de routerOs ce qui explique la non comptabilité avec l’antenne nanostation M5.

- Station pseudobridge

Voici les résultats obtenus:

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001

TCP window size: 23.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.1.2 port 58670 connected with 192.168.1.1 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  9.62 MBytes  80.7 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  9.75 MBytes  81.8 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  9.62 MBytes  80.7 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  9.62 MBytes  80.7 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  9.75 MBytes  81.8 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec

[  3]  0.0-10.1 sec  92.5 MBytes  77.2 Mbits/sec1

------------------------------------------------------------

Le débit moyen est d’environ 75 Mbits/s

- Station pseudobridge clone

Voici les résultats obtenus:

Client connecting to 192.168.1.1, TCP port 5001

TCP window size: 23.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.1.2 port 58691 connected with 192.168.1.1 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  9.88 MBytes  82.8 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  9.12 MBytes  76.5 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  8.62 MBytes  72.4 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  9.50 MBytes  79.7 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[  3]  0.0-10.0 sec  88.6 MBytes  74.0 Mbits/sec

Le débit moyen se rapproche des 75 Mbits/s obtenus précédemment avec le mode station pseudobridge.

Synthèse :

| Station pseudobrigde/ pseudobrigde clone | Point d’accès |
| --- | --- |
| Débit relevé environ 75Mbits/s |
| Station WDS/Station brigde | Point d’accès |
| Incompatible |
| Station | Point d’accès |
| Niveau 2 non géré |

Nous estimons que le débit est satisfaisant entre les deux équipements mais que les modes accessibles sont restreints à cause des constructeurs différents.